BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STI

Génie électronique

BALISE MARITIME

Projet de construction électronique

DOSSIER ELEVE

ACADEMIE DE VERSAILLES – SESSION 2004

Lycée Jean JAURES Argenteuil

BAC 2004

I  PRESENTATION GENERALE :	4

II LE  BALISAGE MARITIME :	4

II.1 les différents repères visuels  en mer	4

II.2 Les autres repères en mer :	5

III LE BUREAU DES PHARES ET BALISES :	6

IV  Les différentes parties d’une balise :	6

IV.1 La commande de la balise :	6

IV.2 La source lumineuse :	6

IV.3 Rythme lampe :	6

IV.4 L’optique :	7

IV.5 Le changeur de lampes ou lampe de secours :	8

IV.6 Les batteries :	8

IV.7 Les panneaux solaires :	9

V ETUDE FONCTIONNELLE	12

V.1  DIAGRAMME  SAGITAL :	12

V.2 ELEMENTS DU DIAGRAMME SAGITAL :	12

V.3 LIAISONS DU DIAGRAMME SAGITAL :	12

V.4 ETUDE DES MILIEUX ASSOCIES :	13

V.5 FONCTION D’USAGE DE L’OBJET TECHNIQUE :	14

V.6 SCHEMA FONCTIONNEL DE NIVEAU II	14

V.7 SCHEMA FONCTIONNEL DE PREMIER DEGRE	15

V.8 ROLE DES DIFFERENTES FONCTIONS PRINCIPALES :	16

VI ANALYSE FONCTIONNELLE DE SECOND DEGRE	17

FONCTION « Adaptation et régulation en puissance»	17

I Présentation	17

II Schéma fonctionnel de second degré de Fp1:	18

III Description des différentes fonctions de second degré de Fp1:	18

Fonction « Génération RYTHME »	20

I Présentation	20

II Schéma fonctionnel de degré II :	20

III Description des différentes fonctions de second degré de Fp2:	21

FONCTION « Détection et Signalisation Défaut Lampe »	22

I Présentation	22

II Schéma fonctionnel de second degré:	23

III Description des différentes fonctions de second degré de FP3	23

FONCTION « Contrôle charge batterie »	25

I Présentation	25

II Schéma fonctionnel de second degré de FP4:	25

III Description des différentes fonctions de second degré de Fp4:	26

FONCTION « Elaboration des tensions d’alimentations »	28

I Présentation	28

II Schéma fonctionnel de second degré de FA:	29

III Description des différentes fonctions de second degré de FA:	29

FONCTION «Conversion énergie électrique / énergie lumineuse rythmée»	31

I PRESENTATION	31

II Schema fonctionnel de second degre 2:	32

III Description des différentes fonctions de second degré de Fp5:	32

VII Constitution du dossier de synthèse	35

VIII ANNEXE : Tableau des différents rythmes	37

# I  PRESENTATION GENERALE :

Le support du bac 2004 est une balise maritime située à l’entrée du port de  ROYAN fabriquée par les sociétés GISMAN (mécanique :Changeur de lampe) et BRM industrie (électronique).

Balise à l’entrée du port de Royan  (photo Robert Carceller)

En navigation maritime, une balise est un repère servant de guide ou d'avertissement. Elle est généralement érigée sur une hauteur près de la côte, sur des rochers ou des écueils dangereux. Certaines balises peuvent émettre des signaux lumineux.

# II LE  BALISAGE MARITIME :

Il s’agit de l’ensemble des moyens mis en œuvre pour signaler les côtes et les passes navigables. Ces dispositifs visuels, sonores ou radioélectriques sont constitués par les phares, les feux, les bouées et les amers .

## II.1 les différents repères visuels  en mer

Sur la côte et également sur des rochers au milieu de l'eau se trouvent les phares. Ceux-ci sont identifiés de jour par leur forme et leur couleur comme d'autres amers tels que les châteaux d'eau : ils permettent de se repérer sur l'eau. De nuit, c'est par la période, la couleur et la durée des éclairs lumineux que l'on peut les identifier.

* Amer : édifice (clocher, château d’eau, construction isolée…) fixe et visible situé sur la côte. Les amers servent de points de repère  aux navigateurs pour tracer leur route.

D'après le Bureau des Phares et Balises de France, un phare est un établissement de signalisation maritime qui respecte au moins deux critères parmi les quatre ci-dessous : 
- Pour la fonction : établissement de grand atterrissage ou de jalonnement.

- Pour la hauteur : établissement d'une hauteur totale au-dessus du sol de plus de 20 mètres.

- Pour l'intensité : établissement dont le feu est d'une intensité suffisamment importante (supérieure à 100000 candélas).

- Pour l’infrastructure : établissement abritant dans son enceinte un ou plusieurs bâtiments du bureau des phares et balises

Sur l'eau, ce sont des bouées que l'on trouve:

- Les bouées cardinales jaunes et noires, surmontées de deux triangles, qui indiquent un danger. Si on place les quatre bouées aux points cardinaux, le danger se trouve au centre.

- Les bouées de balisage d'un chenal de couleur verte conique à tribord et de couleur rouge cylindrique à bâbord indiquent le sens d'entrée du port.

- Les bouées de danger isolé sont noires avec une ou plusieurs bandes rouges et sont superposées de deux disques noires ; ces balises se trouvent sur le danger (ex : rocher).

- Les bouées de couleur jaune surmontées d’une croix indique un danger à éviter (ex : câble sous marin.)

- La bouée d'eau saine rayée verticalement en rouge et blanc indique le début des eaux profondes à la sortie d'un port.

(Ce type de balisage a une limite, non seulement il faut que la visibilité soit convenable mais la nuit il peut représenter un danger de collision.)

- La bouée visible la nuit avec des signaux lumineux.. Ces informations sont de plusieurs types: la couleur et la portée de la source lumineuse, la hauteur du feu sur l'eau, la période du balayage ainsi que la "forme d'onde".

En résumé, les balises sont situées à l'entrée et à la sortie d'un port. Les balises servent à montrer des passages pour les bateaux. Les phares, feux  et bouées servent à signaler des dangers.

Feux d’entrée de ports 		      Bouée en mer 		       Le feu de la Tour

(photo AlainGuyomard)	      (photo « C’est pas Sorcier »)	    des Sables d'Olonne

(photo A.M.R)

## II.2 Les autres repères en mer :

Toutes ces aides visuelles sont complétées  voire remplacées par d’autres systèmes tels que :

- réflecteurs passifs de radar qui donnent au radar embarqué sur le navire un écho important garantissant un positionnement

- Le RACON appareil situé sur un point fixe ou flottant qui interrogé par radar donne sa position par rapport au navire

- le système GPS (global position  system) ou le système GLONASS (Global navigation sattelit system). Ces systèmes assurent  la couverture complète  des côtes de France.

# III LE BUREAU DES PHARES ET BALISES :

Le service des phares et balises a été créé en 1792, il est aujourd’hui rattaché à la direction centrale des affaires maritimes. Il est chargé de la mise en place et de la maintenance de tous les systèmes d’aides à la navigation maritime en métropole et dans les départements d’outre mer, mais aussi des voies de navigation intérieures, lacs et plans d’eau. Les utilisateurs signalent les problèmes qu’ils rencontrent pour naviguer.

Ce service dispose de baliseurs , de bateaux qui mouillent et entretiennent les bouées.

Leur rôle est de vérifier la position des bouées, leur état, la ligne de mouillage, de les dépanner. S’il le faut, la bouée, son mouillage (chaîne plus le corps mort), sont hissés sur le pont, certaines bouées peuvent atteindre 10 tonnes, et elles sont réparées sur place, ou bien ramenées à terre si les dégâts sont trop importants, suite à une collision avec un navire, par exemple. Le nettoyage est nécessaire. Les moules viennent rapidement se coller sur les bouées. Celles ci peuvent causer un enfoncement de la bouée qui devient alors moins visible pour les marins.

# IV  Les différentes parties d’une balise :

## IV.1 La commande de la balise :

Aujourd'hui la commande d'une  balise est électronique, le coffret ou la carte de commande assure plusieurs fonctions :

La fonction éclipseur : grâce à une détection par cellule photoélectrique ou photo-transistor de la lumière ambiante, le feu va s'allumer seulement de nuit.

La fonction rythme : une mémoire programmée EEPROM contient tous les rythmes normalisés, le choix se fait grâce à une roue codeuse.

La fonction limiteur pour les feux solaires : cette fonction éteint le feu en cas de décharge excessive de la batterie pour éviter de la mettre trop à plat.

Les fonctions détection : la détection de fonctionnement de la lampe permet de mettre en route la deuxième lampe ou un feu de secours.

## IV.2 La source lumineuse :

La source lumineuse est souvent une lampe à halogène et parfois au xénon.

Elle se compose de deux parties :

- Une ampoule cylindrique en quartz renfermant un filament au tungstène

- Un culot assurant la continuité électrique et l’échange thermique avec la douille support ainsi que la focalisation du filament.

Les caractéristiques principales sont :

- Tension d’alimentation : 12 V

- Puissance : 5,10 ou 20W

- Durée de vie :2000 heures en moyenne

A ce jour des études sont en cours pour remplacer les lampes par des leds tout comme pour les feux tricolores de signalisation routière.

Avantages :  Consommation , durée de vie

Inconvénients : difficulté à produire une lumière blanche avec des leds, portée lumineuse

## IV.3 Rythme lampe :

Les signaux  émis par les balises doivent permettre de les identifier; ils ont donc des caractères propres. Ils sont blancs (si le secteur est sain), ou colorés (s'il y a danger), fixes ou intermittents et rythmés ; dans ce cas, ils peuvent être à éclairs (éclats brefs) ou scintillants (cadence rapide). Ces effets sont obtenus par rotation soit du bloc optique de la lanterne, soit de panneaux d'occultation. Les feux de direction concentrent la lumière sur un point fixe, qu'ils servent à indiquer.

La répartition des temps de lumière et d’obscurité donne le rythme du feu.

Exemples de rythmes :

Feu à éclats :

Les temps de lumière, dits  « éclats », sont beaucoup plus courts que les temps d’obscurité, et tous les éclats sont de même durée

exemple

Durée du cycle=3.5s

Feu à éclats de lumière blanche : 0.5s. durée approximative d’obscurité 3s

Feu isophage :

Les temps de lumière et temps d’obscurité sont d’égale durée.

Feu scintillant :

Feu isophage à rythme rapide (plus de 40 alternances par minute).

exemple

Durée du cycle=2/10s

Durée du scintillement :1/10s

Feu à occultations régulier :

Ce type de feu  est obtenu par rotation de panneaux d’occultation.. Le temps d’obscurité, dits « occultations » sont beaucoup plus courts que les temps de lumière et toutes les occultations sont de même durée.

Exemple :

Durée du cycle =6s

Feu à lumière blanche, occulté une fois

Durée approximative d’éclairage :5s. Durée approximative d’occultation 1s.

Feu alternatif :

Durée du cycle=6s

Feu alternatif rouge, blanc et vert.

Période 6s : rouge=2s,blanche=2s,verte=2s

Feu  à signes morses :

Durée du cycle 14s

Feu à lumière blanche

Trois signaux courts (1/10s) et un long (3.5s), suivis d’une obscurité de 7.5s.

## IV.4 L’optique :

Un système optique peut être mis en place, ce qui permet d’augmenter l’intensité lumineuse des lampes, la visibilité de la balise peut être ainsi augmentée. Ce système optique s’appelle « lentilles de Fresnel » du nom de leur inventeur. Il est réalisé en polycarbonate résistant aux ultra violets.  La lanterne sert à protéger la lampe du vent et de la pluie.

## IV.5 Le changeur de lampes ou lampe de secours :

Selon l’emplacement de la balise on choisira un système à deux lampes (à commutation électronique) ou un changeur de lampes (six lampes au total, à commutation mécanique).

Changeur de lampes :

Le changeur de lampe se branche à la place de la lampe principale. Il assure lui même le contrôle de la lampe grâce à une carte électronique. Si le courant s ‘interrompt dans la lampe, le moteur est mis en route et s’arrête par l’intermédiaire d’un ILS commandé par des encoches sur le barillet.

## IV.6 Les batteries :

Des batteries étanches équipent toutes les bouées solaires ainsi que les feux de port de petites puissances (inférieures à 40W). Les batteries étanches utilisées le plus souvent ont des capacités de 38, 60, 80 Ampères Heures. Ces batteries de 12Volts sont parfois montées par 2 ou 4 en parallèle pour augmenter la capacité de stockage.

Avantages : solidité, encombrement, manipulation aisée, prix, pas d’entretien
Inconvénients : durée de vie, rendement, stockage.

Le  jour , le feu n’est pas en fonctionnement, l’énergie électrique produite par le panneau solaire est stockée dans la batterie. Selon l’ensoleillement  le panneau solaire  délivre à la batterie  un courant de charge via la carte énergie qui permet de contrôler l’état de charge. Lorsque la tension de 14.5V est atteinte, la carte commande la coupure par ouverture du circuit pendant une période de deux minutes.

La nuit, le feu étant en fonctionnement, l’énergie électrique est restituée aux différents éléments de la balise. La lampe est éteinte la nuit si la tension aux bornes de la batterie est inférieure à 11.5V, ceci afin d’éviter une décharge trop profonde de la batterie.

Une protection est prévue pour éviter la décharge de la batterie la nuit dans le panneau solaire

Le calcul de la capacité de la batterie à utiliser est fonction :

- De la consommation journalière du feu

- D’un coefficient variant suivant la zone géographique dans laquelle est située le feu

- De la technologie propre à la batterie

## IV.7 Les panneaux solaires :

Depuis maintenant 20 ans l'énergie solaire est utilisée pour les phares et balises, toutes les bouées anciennement à gaz sont aujourd'hui "solarisées". Toutes les tourelles et feux difficiles d'accès, une fois solarisés, demandent beaucoup moins d'entretien et deviennent plus fiables. L’énergie solaire  est très bien adaptée comme source d’énergie pour une balise :

- la consommation est relativement faible, taux de fonctionnement de 20% à 50% selon les rythmes

- les feux ne fonctionnent que la nuit

- les emplacements des balises sont dégagés

- Il est relativement aisé d’intégrer  les modules solaires aux édifices maritimes existants.

- Constitution d’un panneau solaire

Le panneau solaire se présente sous la forme d’un panneau rectangulaire  constitué par l’assemblage de cellules photovoltaïques. Une cellule photovoltaique produit toujours une tension d'environ 0,5 V, quelle que soit sa surface. Pour obtenir des niveaux de tension plus élevés, les cellules individuelles sont reliées en série pour que leurs valeurs s'additionnent. En revanche, le courant est proportionnel à la surface des cellules. L'association en parallèle permet d'ajouter les courants. Les associations série-parallèles sont possibles si les tensions sont identiques.

Ces ensembles de cellules sont ensuite encapsulés dans des modules étanches qui les préservent de l'humidité et des chocs. Les modules peuvent être assemblés en panneaux, eux-mêmes interconnectés pour former un champ de modules. Dans une installation, l'ensemble des champs de modules constitue le champ photovoltaïque.

b)La cellule photovoltaïque (définition extraite de l'Apex ):

La cellule photovoltaïque ou photopile est un composant électronique à semi-conducteur (silicium). L'absorption de la lumière crée des charges positives et négatives qui sont séparées et collectées par une grille en face avant et un contact en face arrière. La conversion directe de la lumière en électricité dans un semi-conducteur, appelée "effet photovoltaïque" fut découverte par le physicien français Becquerel au siècle passé.

- Puissance

Les modules solaires existent en différentes puissances, 10, 20, 50, 80 Watts, ils sont choisis en fonction de leurs encombrement et de la puissance nécessaire.

Le dimensionnement d’un panneau solaire se fait en fonction de plusieurs paramètres:

- la puissance du feu

- la consommation des appareillages hors lampe

- le rythme du feu (taux de travail)

- les données d'ensoleillement

- la latitude

- l'autonomie désirée

La puissance d'un module est fournie en watt-crête, production du panneau dans des conditions optimales, c'est-à-dire à 25°C sous un éclairement  de 1000 W/m².

De nombreux facteurs déterminent la puissance réelle disponible:

1 - Le lieu:

Selon la latitude, les rayons solaires traversent une couche plus ou moins importante d'atmosphère. De la latitude dépendent également les variations saisonnières et le climat.

Un horizon dégagé permet de profiter au maximum de l'éclairement jusqu'au coucher du soleil, ce qui n'est pas le cas dans une région montagneuse ou dans un site encaissé. Il convient de comparer la ligne d'horizon locale avec la course du Soleil, afin d'estimer l'effet prévisible des obstacles au rayonnement.

2 - Les conditions météo

Un panneau solaire est sensible au rayonnement direct et à la lumière diffuse. Cette dernière n'est pas à négliger. Elle permet de dépasser la puissance maximum attendue uniquement avec le rayonnement direct ou de restituer de la puissance lorsque le soleil est masqué.

Il ne faut pas hésiter à consulter des sites d'archives météo pour optimiser les performances d'un système. Les cartes d'heures d'ensoleillement ne sont pas d'un grand secours car elles ne rendent pas compte de l'énergie réelle qu'on peut attendre. Il faut leur préférer les cartes montrant la puissance reçue par m2 au sol. Elles sont disponibles en moyenne annuelle ou selon les saisons.

3 - L'orientation des panneaux

Lorsque le rayonnement incident provient d'une direction inclinée par rapport à la normale au module, le rayonnement absorbé de façon utile diminue. La plus grande partie de cette diminution s'explique de façon purement géométrique : la surface effective "vue par le rayonnement" varie comme le cosinus de l'angle d'incidence.

La diminution de la puissance absorbée est encore accentuée par des raisons optiques : les réflexions sur la paroi extérieure ou sur la surface des cellules, augmentent avec l'angle d'incidence.

Dans nos régions, en l'absence d'informations précises, il faut orienter les panneaux plein sud.

Le choix optimum de l'inclinaison dépend du critère d'optimisation. Si le but est de maintenir une production intéressante d'énergie même pendant la mauvaise saison, l'inclinaison optimum est supérieure (d'environ 15°) à la latitude du lieu. Si le but est d'obtenir une production annuelle élevée, l'inclinaison optimum est inférieure à la latitude du lieu. Pour éviter les salissures trop rapides des modules ou une accumulation de neige, une inclinaison minimum de 10 à 15° est cependant souhaitable. Des contraintes architecturales peuvent aussi conduire à faire un choix non optimum. Un écart d'une dizaine de degrés par rapport à l'optimum n'a qu'une influence de quelques % sur les performances du module

Le facteur de correction à appliquer peut être déduit des différents angles par rapport à l’horizontale et par rapport au Sud comme ceci

|  | 0° | 30° | 60° | 90° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Est | 0,93 | 0,90 | 0,78 | 0,55 |
| Sud-Est | 0,93 | 0,96 | 0,88 | 0,66 |
| Sud | 0,93 | 1,00 | 0,91 | 0,68 |
| Sud-Ouest | 0,93 | 0,96 | 0,88 | 0,66 |
| Ouest | 0,93 | 0,90 | 0,78 | 0,55 |

# V ETUDE FONCTIONNELLE

## V.1  DIAGRAMME  SAGITAL :

## V.2 ELEMENTS DU DIAGRAMME SAGITAL :

Balise : C’est l’objet technique du système qui fournit un code lumineux la nuit ou par temps sombre signalant la présence d’écueils. Le code lumineux émis ainsi que la forme de la balise sont  fonction du lieu géographique où elle est installée.

Marin :  définit la route maritime à suivre en fonction de sa position,  de la situation et la nature du signal lumineux codé la nuit ; de la forme et des couleurs  de la balise le jour.

Opérateur de maintenance :  Dépanne  ou contrôle l’objet technique

Opérateur local :  Agent de service des phares et balise, il  gère et surveille l’état de fonctionnement de l’ensemble des phares et balises situées sur la portion de côte dont il a la charge. Il prévient l’agent de maintenance pour intervention  en cas de panne.

Soleil :  fournit l’énergie au panneau solaire de la balise.

## V.3 LIAISONS DU DIAGRAMME SAGITAL :

L1 : Energie solaire

L2 : Informations (allure de la balise ou  rythme lumineux) définissant le lieu géographique ou la nature du danger

L3 : Informations liées à l’état de fonctionnement de la balise

L4 : Contrôle l’état de la balise

L5 : Informations liées à la nature des défauts sur une balise

L6 : Informations liées à  l’état de fonctionnement de la balise

L7 : Entretien et répare la balise

## V.4 ETUDE DES MILIEUX ASSOCIES :

Milieu humain :

Les balises doivent fonctionner en autonomie. L’intervention  est limitée aux dépannages et contrôles  définis par la société des phares et balises.

Milieu économique :

Les différents constituants mécaniques , électriques et électroniques participant à la génération du code lumineux doivent être standards. Ils sont configurables suivant le lieu où ils vont être installés et le type d’énergie choisi.

Milieu physique :

L’environnement  des phares et des balises est souvent hostile : tempête , humidité, sel, soleil.

Toute la partie électronique est  confinée à l’intérieur de la balise dans un boîtier étanche. Selon le lieu (port, rivière, mer) on choisira un changeur de lampe ( six lampes) ou  un système à deux lampes pour minimiser la partie mécanique.

La situation des balises sur récifs ne permet pas un accès facile aux  agents de maintenance, d’où la nécessité de concevoir des balises nécessitant un minimum de maintenance ( détection lampe en panne et remplacement  de la lampe). Les balises en mer ne permettent pas toujours une liaison électrique  avec le territoire d’où la nécessité de leur adjoindre un dispositif  assurant leur autonomie en énergie (panneau solaire, éolienne, groupe électrogène).

Milieu technique :

Les balises étant autonomes en énergie,  il faut éteindre la balise le jour et mettre  en veille le système (économiseur) pour minimiser la consommation d’énergie.

## V.5 FONCTION D’USAGE DE L’OBJET TECHNIQUE :

L’objet technique est une balise maritime qui doit :

- émettre un signal lumineux codé représentatif d’un lieu géographique

- être autonome en énergie

- détecter ses défauts de fonctionnement (défauts lumineux, défauts d’alimentation en énergie) et y remédier si possible (changement automatique de lampe) pour assurer la continuité du service.

## V.6 SCHEMA FONCTIONNEL DE NIVEAU II

## V.7 SCHEMA FONCTIONNEL DE PREMIER DEGRE

## V.8 ROLE DES DIFFERENTES FONCTIONS PRINCIPALES :

FP1 :

Adapte et régule la tension aux bornes de la lampe active afin d’éviter une usure prématurée de la lampe et commute la lampe 2 en cas de dysfonctionnement de la lampe 1.

FP2 :

Génère un signal dont la  période et  le  rapport cyclique  sont représentatifs du code lumineux à émettre

FP3 :

Détecte si une lampe est hors d’usage ; en cas de panne de la lampe 1, elle élabore le signal de commande de la lampe 2 et fournit une information visuelle sur l’état des deux lampes.

FP4 :

Surveille la conversion de l’ énergie lumineuse issue des panneaux solaires en énergie électrique et le stockage dans la batterie. Si le niveau de tension aux bornes de la batterie devient trop élevé, la batterie est temporairement déconnectée du panneau solaire.

FP5 :

Produit un signal lumineux rythmé image de l’emplacement de la balise et commute la lampe suivante dans le cas de l’utilisation du changeur de lampe.

FA :

Détecte le niveau  d’ensoleillement et en fonction de celui ci élabore les différentes tensions d’alimentation s’il n’y a pas de défaut au niveau des lampes et si le niveau de tension de la batterie est correct.

# VI ANALYSE FONCTIONNELLE DE SECOND DEGRE

# FONCTION « Adaptation et régulation en puissance»

## I Présentation

Cette fonction contrôle et régule  la tension aux bornes de la lampe active afin d’éviter une usure prématurée de celle-ci. Elle est prévue pour fonctionner avec une lampe 20W.

Nota:  Les tensions d’alimentation des différentes structures apparaissent lorsque cela est nécessaire sur les schémas fonctionnels de second degré , effectivement le comportement de certaines structures est différent la nuit, le jour, où si la batterie est déchargée.

Lorsque ces tensions sont utilisées comme tensions d’alimentation , elles sont représentées avec des traits doubles, par contre lorsqu’elles sont utilisées comme signal d’entrée, elles sont représentées avec un seul trait

Entrées:

+BATT: Tension aux bornes de la batterie

Ryth: Signal logique de commande du rythme de la lampe

Cde2L: Signal de commande de la lampe 2 de la balise en cas de dysfonctionnnement de la lampe 1.

I lamp: Courant dans la lampe en fonctionnement.

+5V: Tension continue de 5V la nuit sous conditions normales, de 0V le jour ou de nuit si la tension batterie est trop faible ou si toutes les lampes sont hors d’usage.

Sorties:

+Lampe 1 : Tension d’alimentation de lampe 1.

+Lampe 2 : Tension d’alimentation de la lampe 2 (présente en cas de dysfonctionnnement de la lampe 1) .

VIsense: Tension image de l’intensité du  courant de la lampe active.

Vbatt: Tension de batterie filtrée.

## II Schéma fonctionnel de second degré de Fp1:

## III Description des différentes fonctions de second degré de Fp1:

FS1.1: Cette fonction protège les composants en cas de branchement  inverse et filtre la tension +BATT.

Entrée:

+BATT: Tension aux bornes de la batterie.

Sortie:

Vbatt: Tension de la batterie filtrée.

FS1.2: Cette fonction fournit à la lampe active une tension rythmée de niveau haut régulée à +12V.

Entrées:

Vbatt: Tension de la batterie filtrée.

+5V : Tension continue de 5V la nuit sous conditions normales, de 0V le jour ou de nuit si la tension batterie est trop faible ou si toutes les lampes sont hors d’usage.

Ryth: Signal logique de commande du rythme de la lampe.

VIsense: Tension image de l’intensité du courant de la lampe active.

Sortie:

Ulamp: Tension image de Rythme de niveau haut régulé à +12V

FS1.3: Cette fonction commute la lampe active

Entrées:

Ulamp: Tension image de Rythme de niveau haut régulé à +12V

Cde2L: Signal de commande de la lampe 2 de la balise en cas de détection de défaut sur la lampe 1.(actif au niveau bas)

Sorties:

+Lampe 1 : Tension d’alimentation de la lampe1.

+Lampe 2 : Tension d’alimentation de la lampe 2 présente en cas de dysfonctionnnement de la lampe 1 .

FS1.4: Cette fonction fournit une tension image de l’intensité du courant dans la lampe active.

Entrées:

I lamp: Courant dans la lampe en fonctionnement.

Sortie:

VIsense: Tension image de l’intensité du courant de la lampe active.

# Fonction « Génération RYTHME »

## I Présentation

Cette fonction crée un signal logique à période et rapport cyclique variable représentatif du signal lumineux à émettre par la balise.

Ce signal est choisi parmi 42 signaux mis en mémoire.

Entrées :

Choix rythme : position représentative du choix d’un rythme parmi 42.

Sortie :

Ryth : Signal logique de commande du rythme de la lampe.

## II Schéma fonctionnel de degré II :

## III Description des différentes fonctions de second degré de Fp2:

FS21 :Cette fonction a pour rôle de générer différents signaux ayant pour caractéristiques communes leur période (100 ms) et leurs niveaux (5V- 0V ; format CMOS).

Sorties :

CLK_D : Signal logique de période 100ms et de rapport cyclique très faible.     Ce signal synchronise les évolutions des signaux RYTH et RZRYT.

/OE : Signal logique de période 100ms et de rapport cyclique très élevé. Ce signal valide la mémoire contenant les rythmes.

+RCOD : Signal logique de période 100ms et de rapport cyclique très faible. Ce signal alimente les roues codeuses.

FS22 :Cette fonction a pour rôle de sélectionner un rythme parmi 42.

Entrées :

Choix rythme : position représentative du choix d’un rythme parmi 42.

Sortie :

Sel-rythme : ensemble de 6 données binaires représentatives d’un choix d’un rythme parmi  42.

FS23 :Cette fonction a pour rôle de restituer un signal de période et de rapport cyclique variables représentatif du choix d’allumage de la balise.

Entrées :

CLK_D : Signal logique de période 100ms et de rapport cyclique très faible.     Ce signal synchronise les évolutions des signaux RYTH et RZRYT.

/OE : Signal logique de période 100ms et de rapport cyclique très élevé. Ce signal valide la mémoire contenant les rythmes.

Sel-rythme : ensemble de 6 données binaires représentatives d’un choix d’un rythme parmi par 42.

Sortie :

Ryth : Signal logique de commande d’allumage de la lampe.

# FONCTION « Détection et Signalisation Défaut Lampe »

## I Présentation

Cette fonction détecte si une lampe est hors d’usage ; en cas de panne de la lampe 1, elle élabore le signal de commande de la lampe 2 ; elle fournit une information visuelle sur l’état des deux lampes.

Entrées:

Vcell : Tension continue égale à Vbatt la nuit, de 0V le jour.

VIsense: Tension image de l’intensité du courant de la lampe.

Sorties:

Cde2L: Signal de commande de la deuxième lampe de la balise en cas de détection de défaut sur la première lampe

DF: Signal logique actif au niveau haut, DF=1L quand les deux lampes sont hors service.

Iv: Signaux lumineux (3) représentatifs de l’état des lampes de la balise

## II Schéma fonctionnel de second degré:

## III Description des différentes fonctions de second degré de FP3

FS31: Cette fonction détecte la présence ou l’absence de courant dans la lampe et fournit un signal représentatif de cet état.

Entrées:

VIsense: Tension image du courant dans la lampe.

Sortie:

I_OK: Signal de type logique représentatif de la présence d’un courant dans la lampe

I_OK=0L lampe éteinte ou HS, I_OK=1L lampe allumée

FS3.2: Cette fonction fournit un signal qui met à 0 les temporisations.

Entrées:

I_OK: Signal de type logique représentatif de la présence d’un courant dans la lampe

I_OK=0L lampe éteinte ou HS, I_OK=1L lampe allumée

Vcell : Tension continue égale à Vbatt 12V la nuit, de 0V le jour.

Sortie:

RAZ: Signal de type logique fonction de la présence du courant dans la lampe et du jour et de la nuit.

FS33: Cette fonction fournit un signal d’horloge nécessaire au fonctionnement de FS4.5

Sortie:

BDT: Signal de type rectangulaire de fréquence égale à 1,6Hz.

FS34:

Cette fonction fournit des signaux logiques qui indiquent l’état des lampes.

Entrées:

Bdt: Signal de type rectangulaire de fréquence égale à 1,6Hz.

RAZ: Signal de type logique fonction de la présence du courant dans la lampe et du jour et de la nuit.

Sorties:

Q5: Signal logique actif au niveau haut, Q5=1L quand la lampe 1 est hors service.

DF: Signal logique actif au niveau haut, DF=1L quand les deux lampes sont hors service.

FS35: En présence d’un défaut sur la lampe1, cette fonction commande la lampe2.

Entrée:

Q5: Signal logique actif au niveau haut, Q5=1L quand la lampe 1 est hors service.

Sorties:

Cde2L: signal de type logique représentatif  de la commande de la lampe 2 actif en cas de défaut sur la lampe1

Q5mem: signal de type logique représentatif d’un défaut sur la lampe 1.

FS36: Signale l’état de fonctionnement des lampes.

Entrées:

DF: Signal logique actif au niveau haut, DF=1L quand les deux lampes sont hors service.

Q5mem: signal de type logique représentatif d’un défaut sur la lampe 1.

Sorties:

Iv1: Signal lumineux indiquant le bon fonctionnement d’une des lampes.

Iv2: Signal lumineux indiquant que la balise utilise la lampe 2.

Iv3: Signal lumineux indiquant que les deux lampes sont hors service.

# FONCTION « Contrôle charge batterie »

## I Présentation

Cette fonction gère la conversion de l’énergie lumineuse en énergie électrique et son stockage dans la batterie ; si le niveau de la batterie devient  trop élevé , la batterie est temporairement déconnectée du panneau solaire.

Entrées:

Energie lumineuse.

Sorties:

IvH: information visuelle significative du niveau haut de la batterie

IvB: information visuelle significative du niveau bas de la  batterie

+Batt: Tension aux bornes de la batterie.

## II Schéma fonctionnel de second degré de FP4:

Description des différentes fonctions de second degré de Fp3:

## III Description des différentes fonctions de second degré de Fp4:

FS4.1: Cette fonction a pour but de se prémunir d’un mauvais branchement et de filtrer la tension +Batt.

Entrée:

+Batt: Tension aux bornes de la batterie.

Sortie:

12V_P: Tension image de +Batt

FS4.2: Elaboration de la tension d’alimentation des circuits intégrés.

Entrée:

12V_P: Tension image de +Batt

Sortie:

6V: Tension continue régulée 6V.

FS4.3: Surveillance du niveau bas de la batterie.

Entrées:

+Batt: Tension aux bornes de la batterie.

Sorties:

IvB: Information visuelle représentative de l’état de la batterie. LED allumée tant que +Batt<11,4V; Led éteinte tant que +Batt>10,4V (hystérésis).

Reset: Signal logique représentatif de l’état de la batterie, autorisant le délestage de la batterie.

FS4.4: Cette fonction détecte si le niveau de la batterie atteint 14,4V; dans ce cas, le signal de sortie CdeCh passe au niveau haut pendant deux minutes.

Entrées:

+Batt: Tension aux bornes de la batterie.

Reset: Signal logique représentatif de l’état de la batterie, autorisant le délestage de la batterie.

Sortie:

CdeCh: Signal logique commandant le délestage de la batterie.

FS4.5: Cette fonction a pour but de connecter le panneau solaire à la batterie; si +Batt devient supérieure à 14,4V, le panneau solaire est déconnecté de la batterie pendant deux minutes.

Entrées:

GENE+: Tension aux bornes du panneau solaire.

CdeCh: signal logique. Si +Batt<14,4V, CdeCh = 0L; si +Batt>14,4V, CdeCh = 1L pendant deux minutes.

+Batt: Tension aux bornes de la batterie.

Sorties:

IBatt: Courant de charge de la batterie.

IvH: Information visuelle. La LED est allumée si la transmission d’énergie est interrompue.

FS4.6: Cette fonction assure la conversion d’énergie lumineuse en énergie électrique.

Entrée:

Energie lumineuse (soleil).

Sortie:

GENE+: Tension aux bornes du panneau solaire.

FS4.7: Cette fonction assure le stockage de l’énergie entre le jour et la nuit.

Entrée:

IBatt: Courant de charge de la batterie.

Sortie:

+Batt: Tension aux bornes de la batterie.

# FONCTION « Elaboration des tensions d’alimentations »

## I Présentation

Cette fonction fournit les différentes tensions d’alimentation s’il n’y a pas de défaut au niveau des lampes et si le niveau de tension de la batterie est suffisant.

Entrées:

Vbatt: Tension de batterie filtrée.

DF: Signal logique actif au niveau haut, DF=1L quand les deux lampes sont hors service.

Lu amb: Energie lumineuse.

Sorties:

Vdd : tension continue de 12V la nuit sous conditions normales, de 0V le jour ou de nuit si la tension batterie est trop faible ou si toutes les lampes sont hors d’usage.

+5V : tension continue de 5V la nuit sous conditions normales, de 0V le jour ou de nuit si la tension batterie est trop faible ou si toutes les lampes sont hors d’usage.

Ivbatt: information lumineuse représentative de l’état de la batterie.

Vcell : tension continue de 12V la nuit, de 0V le jour

## II Schéma fonctionnel de second degré de FA:

## III Description des différentes fonctions de second degré de FA:

FSA1: Cette fonction permet de créer une tension égale à Vbatt la nuit et à 0V le jour.

Entrées:

Lu.amb : énergie lumineuse.

Sorties:

Vcell: tension égale à Vbatt la nuit et de 0V le jour

FSA2: Cette fonction fabrique une référence de tension pour la mesure du niveau de batterie

Entrée:

Vcell: tension égale à Vbatt la nuit et de 0V le jour.

Sortie:

Vref: Tension régulée de 1,2 V la nuit, 0 V le jour.

FSA3:Cette fonction permet générer des tensions d’alimentation en fonction du jour et de la nuit et de l’état de l’objet technique.

Entrées:

DAMEM: Signal logique représentatif de l’état de la batterie.

DFMEM: Signal logique représentatif de l’état des lampes

Vref: Tension régulée de 1,2 V la nuit, 0 V le jour.

Vcell: tension égale à Vbatt la nuit et de 0V le jour.

Sorties:

Vdd : tension continue égale à Vbatt la nuit sous conditions normales, de 0V le jour ou de nuit si la tension batterie est trop faible ou si toutes les lampes sont hors d’usage.

+5V : tension continue de 5V la nuit sous conditions normales, de 0V le jour ou de nuit si la tension batterie est trop faible ou si toutes les lampes sont hors d’usage.

FSA4: Cette fonction permet de tester le niveau de la batterie

Entrées:

Vbatt: Tension de batterie filtrée.

Vref: Tension régulée de 1,2 V la nuit, 0 V le jour.

Sorties:

DAMEM: Signal logique représentatif de l’état de la batterie. DAMEM = 0L tant que Vbatt>11V;

DAMEM = 1L tant que Vbatt<12V.

FSA5: Cette fonction fournit un signal visuel représentatif du niveau de la batterie

Entrées:

DAMEM: Signal logique représentatif de l’état de la batterie. DAMEM = 0L tant que Vbatt>11V;

DAMEM = 1L tant que Vbatt<12V.

Sorties:

Ivbatt: information lumineuse représentative de l’état de la batterie.

FSA6: Cette fonction mémorise un passage à 1 de DF.

Entrées:

DF: Signal logique actif au niveau haut, DF=1L quand les deux lampes sont hors service.

Vcell: tension égale à Vbatt la nuit et de 0V le jour.

Sorties:

DFMEM: Signal logique représentatif de l’état des lampes

# FONCTION «Conversion énergie électrique / énergie lumineuse rythmée»

## I PRESENTATION

Dans une balise, lorsque la lampe en service meurt, une autre doit automatiquement prendre la relève afin d’assurer la continuité du service. Le projet met en œuvre deux dispositifs dans ce sens :

- Commutation électronique : la surveillance de la lampe 1 (FP3) permet de commuter sur la lampe 2 dès que la première est hors service (FS13).  Dans ce cas, FP5 assure simplement la conversion d’énergie électrique en énergie lumineuse. (pas de découpage au second degré)

+Lampe2

Ilampe

Entrées :

+Lampe 1 : Tension d’alimentation de la lampe1.

+Lampe 2 : Tension d’alimentation de la lampe 2 présente en cas de dysfonctionnnement de la lampe 1 .

Sorties :

Feu Clignotant :  Signal lumineux rythmé image du lieu géographique de la balise

Ilampe : Courant traversant la lampe

- Commutation mécanique ou changeur 6 lampes : en reliant le changeur à la lampe 1, on dispose de 6 lampes avant d’avoir à intervenir sur la balise. C’est le changeur qui assure de façon autonome le remplacement des lampes.

Entrées :

+Lampe1 :  Tension image du rythme qui alimente le changeur de lampe

Wmec :  Energie potentielle mécanique du ressort

Rressort :  Réglage du ressort

Sorties :

Feu Clignotant :  Signal lumineux rythmé image du lieu géographique de la balise

Iv : information visuelle sur l’état du relais

## II Schema fonctionnel de second degre 2:

## III Description des différentes fonctions de second degré de Fp5:

FS5.1: Cette fonction aiguille le signal +lampe1 vers L1 ou vers L2 suivant la position d’un commutateur. Cette fonction sert à tester la carte élève sans le changeur de lampe.

Entrée:

+Lampe 1 : Tension image du rythme qui alimente le changeur de lampe

Sorties :

L1 :  Signal égal à +Lampe1 ou à 0 suivant la position du commutateur.

L2 :  Signal égal à +Lampe1 ou à 0 suivant la position du commutateur.

FS5.2: Cette fonction convertit l’énergie électrique en énergie lumineuse.

Entrées:

L1 :  Signal égal à +Lampe1 ou à 0 suivant la position du commutateur.

L2 :  Signal égal à +Lampe1 ou à 0 suivant la position du commutateur.

MVR : mouvement de rotation de la tourelle du changeur.

Sorties :

Feu Clignotant :  Signal lumineux rythmé image du lieu géographique de la balise.

Ilampe : Courant traversant la lampe active

FS5.3: Cette fonction convertit le courant traversant la lampe active en tension

Entrées:

Ilampe : Courant traversant la lampe active

Sorties :

Vsh : tension image du courant de la lampe.

FS5.4 : Cette fonction détecte l’état de la lampe en service.

Entrée :

Vsh : tension image du courant de la lampe.

Sortie :

Scmp : signal logique représentatif de l’état de la lampe.

FS5.5 : Cette fonction fournit le courant nécessaire à la commande de l’électroaimant ainsi qu’une information visuelle sur l’état du relais.

Entrée :

Scmp : signal logique représentatif de l’état de la lampe.

Sorties :

BOB : commande du relais électromagnétique, active si la lampe en fonction est hors d’usage.

Iv : information visuelle sur l’état du relais.

FS5.6 : Cette fonction libère un cliquet mécanique lorsque l’électroaimant est activé.

Entrée :

BOB : commande du relais électromagnétique, active si la lampe en fonction est hors d’usage.

Sortie :

CQ : libération du cliquet mécanique.

FS5. 7 : Cette fonction réalise un mouvement de rotation de la tourelle  d’un 1/6ième de tour lors de la libération du cliquet mécanique, ce qui permet de connecter la lampe suivante.

Entrées :

CQ : libération du cliquet mécanique.

Wmec :  Energie potentielle mécanique du ressort.

Rressort : réglage du ressort.

Sortie :

MVR : mouvement de rotation de la tourelle du changeur.

# VII Constitution du dossier de synthèse

Ce que doit contenir le dossier élève est résumé ci-dessous sous forme de sommaire qui est identique pour chaque élève mais dont le contenu est l'œuvre originale du candidat. Le contenu sera essentiellement des comptes rendus de mesures et ne devra pas contenir les cours ou analyses structurelles réalisées par le professeur.

SOMMAIRE

ANALYSE FONCTIONNELLE DE L OBJET TECHNIQUE :	                      page :

Rôle des différentes fonctions de la balise.

Schéma d’interconnexion des différentes cartes.

Tableau récapitulatif : association carte/fonctions

Tableau de fonctionnement de la balise le jour, la nuit, en cas de décharge excessive de la batterie

ETUDE ET REALISATION DE LA FONCTION FP5 : 			          page :

Schéma structurel avec identification des fonctions secondaires.

Dossier personnel de fabrication ( justification des choix de structures et des composants).

Compte-rendu des simulations et/ou des essais de fabrication sur plaque d’essai.

ANALYSE STRUCTURELLE DE LA FONCTION FP1 : 			          page :

Identification de toutes les fonctions secondaires sur le schéma structurel.

Mesures des signaux Ulamp, Ryt/2, SA0 et VIsens lorsque Rythme = 0V.

Modes de fonctionnement des transistors.

Mesures des signaux Ulamp, Ryt/2, SA0 et VIsens lorsque Rythme = 5V.

Modes de fonctionnement des transistors et de l’ALI.

Chronogrammes des signaux Ulamp et VIsens lorsque Rythme passe de 0V à 5V.

Mesures de Lampe2 en fonction des niveaux présents sur CdeL2

Mode de fonctionnement du transistor Q3.

Calcul de RDSon.

Synthèse  des conditions de fonctionnement  et des exigences technologiques de FP1.

ANALYSE ET MISE EN OEUVRE DE LA FONCTION FP2 : 		          page :

Identification de toutes les fonctions secondaires sur le schéma structurel.

Calcul des fréquences des signaux RCOD, /OE, PT1, RZCTR et CLKD.

Calcul du retard du signal CLKD sur le signal RCOD.

Relevés expérimentaux des signaux RCOD, /OE, PT1, RZCTR et CLKD.

Analyse de la fonction FS22:" choix d'un rythme parmi 42"

Etude théorique de la fonction FS23:" Envoi du signal rythme "

Plan mémoire de U5 pour les quatre différents codes à programmer.

Relevés expérimentaux du signal RYTH.

Synthèse  des conditions de fonctionnement  et des exigences technologiques de FP2.

ANALYSE STRUCTURELLE DE LA FONCTION FP3 : 			          page :

Identification de toutes les fonctions secondaires sur le schéma structurel.

Caractéristique de transfert donnant I_OK en fonction de VIsens.

Caractéristique I_OK = f(VIsens).

Justification de l’emploi de l’ALI TS271.

Mesures de RAZ en fonction de VIsens et Vcell.

Rôle fonctionnel de C2 et R5.

Chronogrammes de BDT avec et sans K2.

Chronogrammes BDT, Q5, DF.

Tableau indiquant les états logiques en sortie de la bascule RS en fonction des différentes conditions (jour, Nuit et lampe1 OK, Nuit et lampe1 HS et lampe 2 OK, Nuit et lampe2 HS)

Tableau indiquant l’état des diodes électroluminescentes D3 et D4 en fonction du niveau logique de DF.

Mesures de la tension au point TL5 quand D3 est allumée puis quand D3 est éteinte.

Justification du dimensionnement de la résistance R19.

Synthèse  des conditions de fonctionnement  et des exigences technologiques de FP3.

ANALYSE ET MISE EN OEUVRE DE LA FONCTION FP4 : 		          page :

Identification de toutes les fonctions secondaires sur le schéma structurel.

Mesures de PT2, PT3 et du potentiel en sortie deU1.

Justification de la valeur du potentiel en sortie de U1.

Mesure et justification de la valeur du potentiel VT- après réglage.

Mesure et justification de la valeur du potentiel VT+ après réglage.

Relevé du cycle d’hystérésis liant le signal CdeB à +Batt.

Mesure et justification de la valeur du potentiel SeuCh après réglage.

Mesure et justification de la constante de temps du monostable.

Mesures de CdeCh et RL pour les 2 valeurs de la sortie du NE555.

Justification du choix de Q1.

Rôle de la diode D4.

Mesure de la consommation globale du système le jour et la nuit quand la lampe est éteinte et quand la lampe est allumée.

Calcul de la consommation globale du système pour un rythme donné.

Capacité de la batterie.

Calcul de l’autonomie de la balise.

Caractéristiques du panneau solaire.

Compte rendu des essais à vide, en court circuit et en charge.

Mesure du courant de charge de la batterie.

Calcul du temps de charge de la batterie.

Rôle de la diode D1.

Justification du choix d’une diode Schottky pour D1.

Synthèse  des conditions de fonctionnement  et des exigences technologiques de FP4.

ANALYSE ET MISE EN OEUVRE DE LA FONCTION FA : 		          page :

Identification de toutes les fonctions secondaires sur le schéma structurel.

Mesures de la LDR et Vcell la nuit et le jour.

Calcul des constantes de temps de charge et de décharge du condensateur C12.

Rôle de P2. Justification de l’utilisation d’une porte NON à hystérésis.

Mesure de Vref et calcul du courant circulant dans le LM385.

Tableau de mesure donnant Vdd et Vcc en fonction des entrées Vcell, DAmem et DFmem

Calcul de l’amplification réalisée autour de U6 .

Synthèse  des conditions de fonctionnement  et des exigences technologiques de FA.

# VIII ANNEXE : Tableau des différents rythmes

| Position de roues codeuses | Caractère | Durée de Lum./ Obs. | Période | Taux de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Décimale | Hexa |  | en Secondes | Travail |
| 0 | 0 | 3 éclats | L = 0,5 | 12 | 0,13 |
| 0 | 1 | 4 éclats | L = 0,5 | 15 | 0,13 |
| 0 | 2 | 5 éclats (à éviter) | L = 0,5 | 20 | 0,13 |
| 0 | 4 | Scintillants continus | L = 0,2 | 1,2 | 0,17 |
| 0 | 5 | 3 scintillements | L = 0,2 | 10 | 0,06 |
| 0 | 6 | 6 scintillements + 1 éclat long | L = 0,2 et 3 | 15 | 0,28 |
| 0 | 7 | 9 scintillements | L = 0,2 | 15 | 0,12 |
| 0 | 8 | 9 scintillements | L = 0,6 | 15 | 0,36 |
| 0 | 9 | Scintillants rapides continus | L = 0,3 | 0,6 | 0,50 |
| 0 | A | 3 scintillements rapides | L = 0,3 | 5 | 0,18 |
| 0 | B | 6 scintillements rapides + 1 éclat long | L = 0,3 et 3 | 10 | 0,48 |
| 0 | C | 9 scintillements rapides | L = 0,3 | 10 | 0,27 |
| 0 | D | Eclats réguliers | L = 0,5 | 2,5 | 0,20 |
| 0 | F | 2 éclats | L = 0,5 | 6 | 0,17 |
| 1 | 0 | 3 éclats | L = 1 | 12 | 0,25 |
| 1 | 1 | 4 éclats | L = 1 | 15 | 0,27 |
| 1 | 2 | 5 éclats | L = 1 | 20 | 0,25 |
| 1 | 4 | 5 éclats S A D O | L = 0,5 | 20 | 0,13 |
| 1 | 5 | Scintillants continus | L = 0,6 | 1,2 | 0,50 |
| 1 | 6 | 3 scintillements | L = 0,6 | 10 | 0,18 |
| 1 | 7 | 6 scintillements + 1 éclat long | L = 0,6 et 3 | 15 | 0,44 |
| 1 | 8 | Occultations régulières | O = 1 | 4 | 0,75 |
| 1 | 9 | 2 Occultations | O = 1 | 6 | 0,67 |
| 1 | A | 3 Occultations | O = 1,5 | 12 | 0,62 |
| 1 | B | 4 Occultations | O = 1 | 12 | 0,67 |
| 1 | C | Isophase | L = 2 | 4 | 0,50 |
| 1 | D | Eclats réguliers | L = 1 | 4 | 0,25 |
| 1 | E | Eclats longs | L = 3 | 10 | 0,30 |
| 1 | F | 2 éclats | L = 1 | 6 | 0,33 |
| 2 | 0 | Scintillants rapides continus | L = 0,2 | 0,6 | 0,33 |
| 2 | 1 | 3 scintillements rapides | L = 0,2 | 5 | 0,12 |
| 2 | 2 | 6 scintillements rapides + 1 éclat long | L = 0,2 et 3 | 10 | 0,42 |
| 2 | 3 | 9 scintillements rapides | L = 0,2 | 10 | 0,18 |
| 2 | 4 | Fixe |  |  | 1,00 |
| 2 | 5 | Lettre morse A | L = 1 et 3 | 12 | 0,33* |
| 2 | 6 | Lettre morse U | L = 0,4 et 1,2 | 15 | 0,13* |
| 2 | 7 | Eclats diversement groupés (2 + 1) | L = 0,6 | 10 | 0,18* |
| 2 | 8 | 2 éclats en 10s (danger isolé) | L = 1 | 10 | 0,20* |
| 2 | 9 | 2 + 1 Occultations 10s (à éviter) | L = 3,8 et 0,6 | 10 | 0,82* |

* Ne figurent pas sur de codage du programmateur 20W Adur 5000

Rythme économique

Nota: Les rythmes avec des durées de lumière 0,2 ou 0,3 sont à éviter au profit de ceux

avec des durées de lumière 0,5 ou 0,6 surtout pour des lampes de puissance  10W

Ordre de branchement:

1 Feux, 2 Batteries, 3 Modules

Ordre de débranchement:

1 Modules, 2 Batteries, 3 Feux

S.A.D.O: Station d'Acquisition de Données Océanographiques (feu jaune)

# Text boxes

IvH

Feu clignotant

En  lumineuse

+ Batt

Vcc

Vdd

Vcell

IvBB

V.Isense

Cd2L

Df2

Rythme

+Lampe 1

+ lampe 2

Ilampe

DETECTION

ETAT

DES

LAMPES

## Fp4

Vbatt

Vbatt

##### CONVERSION

##### ENERGIE ELECTRIQUE/ ENERGIE LUMINEUSE RYTHMEE

#### Fp5

GENERATION
RYTHME

## Fp2

Fp2

ELABORATION 
DES
TENSIONS D’ALIMENTATIONS

FA

IvH

Lu ambiante

Choix rythme

En  lumineuse

+ Batt

+5V

Vdd

Vcell

IvBB

Ivv

CdeL2

Ivbatt

DF

+Lampe1

+Lampe2

I lamp

DETECTION

ETAT DES

LAMPES

## Fp3

Vbatt

Ryth

GENERATION
RYTHME

## Fp2

Fp2

VIsense

Contrôle

CHARGE

Batterie

Fp4

FP5

# ADAPTATION

ET

REGULATION

EN PUISSANCE

## Fp1

FP1

+BATT

Ryth

Cde2L

Ilamp

+5V

+Lampe 1

+Lampe 2

VIsense

ADAPTATION ET REGULATION EN PUISSANCE

FP1

Vbatt

Vbatt

Cde2L

Commutation

Fs1.3

Amplification de puissance et régulation

Fs1.2

Protection et filtrage

Fs1.1

Conversion Courant/Tension

Fs1.4

+BATT

Ryth

VIsense

+Lampe 1

Ulamp

+Lampe 2

Ilamp

+5V

FP2

Ryth

Génération

Rythme

ELABORATION 
DES
TENSIONS D’ALIMENTATIONS

Fp3

Fp3

Choix rythme

Génération de	 références temporelles

+RCOD

FS21

+5V

Vcell

Ryth

Contrôle

CHARGE

Batterie

Fp5

FP5

Choix d’un rythme parmi 42.

# ADAPTATION

ET

REGULATION

EN PUISSANCE

## Fp1

FP1

FS22

Choix rythme

Sel-rythme

6

##### CONVERSION

##### ENERGIE ELECTRIQUE/ ENERGIE LUMINEUSE RYTHMEE

#### Fp6

/OE

CLK_D

Envoi du signal RYTHME

FS23

3

Vcell

+5V

+5V

6V

3

Vbatt

6V

I_OK

VIsense

Vbatt

Mise à 0 des

Temporisations

#### FS3.2

Détection présence

courant lampe

### FS3.1

+5V

Vdd

Vcell

Raz = PT2

DF

Q5mem = /PT1

Bdt

Elaboration temporisations

#### FS3.4

Q5

Génération

Horloge

#### FS3.3

Autorisation

« Commande lampe 2 »

FS3.5

Vdd

Signalisation

Etat de fonctionnement des lampes

#### FS3.6

Cde2L

Iv1

Iv2

Iv3

+5V

Vdd

Cde2L

DF

Iv

Détection et Signalisation

Défaut Lampe

FP3

VIsense

Vcell

IvH

IvB

Energie lumineuse

CONTROLE CHARGE BATTERIE

FP4

+Batt

IvB

Surveillance du niveau bas de la batterie

FS43

Conversion énergie lumineuse/énergie électrique

FS4.6

Energie lumineuse

6V

Reset = /CdeB

GENE+

Elaboration tension d’alimentation

FS4.2

CdeCh

IvH

Commutation

FS45

12V_P

Protection et filtrage

FS4.1

Surveillance du niveau haut de la batterie

FS4.4

IBatt

Conversion énergie électrique/ énergie chimique

FS4.7

+Batt

+Batt

Lumière ambiante

Choix code

Code lumineux

CONVERSION ENERGIE SOLAIRE ENERGIE ELECTRIQUE

CONVERSION ENERGIE ELECTRIQUE

ENERGIE LUMINEUSE

DF

Vbatt

Lu.amb

Ivbatt

Vcell

Vdd

+5V

Elaboration des tensions d’alimentations

FA

Vbatt

Signalisation

« Défaut batterie»

FSA5

### FSA5

Vbatt

Ivbatt

Vbatt

Détection du niveau de tension de la batterie

#### FSA4

Vcell

Damem

Vbatt

Vbatt

+5V

Elaboration tension d’alimentations

#### FSA3

#### Elaboration tension de référence

#### FSA2

#### Mémorisation défaut lampe

#### FSA6

Vcell

Détection Jour/Nuit

### FSA1

Lu.amb

Vdd

Vref

Vcell

DF

CONVERSION ENERGIE ELECTRIQUE/ ENERGIE LUMINEUSE RYTHMEE

Fp5

Feu Clignotant

+Lampe1

+Lampe1

CONTROLE ETAT LAMPES

&

COMMUTATION LAMPE

Fp5

Vdd

Feu Clignotant

Wmec

Rressort

Aiguillage

Fs5.1

Détection état lampe

Fs5.4

Amplification de

puissance

Fs5.5

Conversion électrique/

Position mécanique

Fs5.6

Rotation et blocage mécanique

Fs5.7

+lampe1

Vsh

Scmp

Feu  clignotant

Iv

Wméc

Rressort

CQ

BOB

Energie électrique rythmée

Energie électrique

Energie

solaire

CADENCEMENT DE L’ENERGIE

&

DETECTION DES DEFAUTS

Etat de la lampe

Etat de la batterie

BALISE

Soleil

Marin

Opérateur

local

Opérateur

de  maintenance

###### L1

###### L2

###### L3

###### L5

L6

###### L7

###### L4

feu de Cacholles équipé de panneau solaire

(photo Alain Guyomard )

Un panneau 100 W fournira  en conditions exceptionnelles 76 W. Pour fixer les idées, un panneau d'un mètre carré a une puissance constructeur de 100 watts commerciaux environ.
Les panneaux monocristallins sont plus chers mais les polycristallins ont un rendement inférieur.

Représentation : équipe des professeurs de mécanique du lycée Jean Jaures

Dfmem

L2

L1

Conversion électrique / lumineuse

Fs5.2

ILampe

Conversion courant / tension

Fs5.3

Iv

MVR

Vbatt